## Slide 1
汇报人：夏庆军
步频答题系统
课堂答题系统配置工具快速使用说明

## Slide 2
基站设置
PART 01
读取基站信息
打开“课堂答题考试系统工具”硬件设置工具，电脑将自动连接并识别基站，点击硬件设置工具主界面“基站设置”，您将可以看到基站的基本信息：基站编号／基站信道/UID/IP设置，基站编号：基站出厂默认编号。基站信道：当前基站信道数值。配对码：基站当前配对码。基站UID:基站当前UID编号。IP连接：适用于超大型场所基连基站，默认不设置。
修改基站编号
当您有多个基站在同时使用时，需要对每个基站设置不同的编号（或基站ID），请填写需要设置的基站编号，点设置确定即可。
修改基站信道
当您有多个基站在同时使用时；当您发现有相同信道的基站时；当您发现基站受到干扰信号不稳定时；需要更改基站信道，请填写需要设置的信道，点设置确定即可。

## Slide 3
键盘简介
PART 02
1.信号
3.菜单
2.键盘型号
4.编号
5.信道
6.电量
7.功能健
确定健
10.返回健/清除键
15.功能键
标点符号
16.输入法切换
8.上翻
9.下翻
11.数字健
12.选项健
13.字母健
14.用于判断题
型号说明
键盘型号分为A60和A65。A60型供电方式为2节CR2032纽扣电池；A65型屏幕增加了高亮背光、内置可充电锂电池。
按键说明
1.信号：键盘与基站间信号强度。
2.键盘型号：分A60型答题器和A65型答题器
3.菜单：即功能表，可通过相应功能键打开，功能表内置课后练习、手动配对、自动配对、键盘信息
4.编号：键盘编号
5.信道：键盘配对的基站信道
6.电量：电池电量
7.功能键/确定健：答题过程中功能为确定键/提交键，待机界面为功能键
8.上翻：用于课堂测验、课后练习题号上翻
9.下翻：用于课堂测验、课后练习题号下翻
10.返回健/清除键：清除答案、返回上一界面
11.数字健：数值题/填空题状态下释放
12.选项键：选择题状态下释放
13.字母健：填空题状态下释放，通过输入法切换大小写与数字输入
14.对错健：判断题状态下释放
15.功能健/标点符号：填空题状态下释放内置标点符号菜单，待机状态下为功能键
16.输入法切换：填空题状态下用于输入法切换；

## Slide 4
遥控器简介
PART 03
型号说明
键盘型号为A60型和A65型遥控器。
按键说明
1.投影：播放投影
2.退出：退出界面
3.切换题目：课堂题目的切换
4.开始\停止：开始\停止答题,也控制随机点名的开始\停止
5.反馈明细：显示子健的按键情况
6.下翻：用于课堂测验题目的下翻
7.结果显示：显示课堂题目的成绩报表
8.删除：清除已答题目,返回上一界面
9.确认：答题过程中功能为确定键/提交键
10.抢答：抢答按钮
11.上翻：用于课堂测验题目的上翻
12.随机点名：课堂上的随机点名
1.投影
9.确认
11.上翻
10.课堂抢答
12.随机点名
8.删除
7.结果显示
6.下翻
4.开始\停止
5.反馈明细
3.切换题目
2.退出

## Slide 5
键盘设置
PART 04
键盘配对的作用
将一批键盘与某个编号的基站配成一组的操作称为键盘配对（或称键盘对码），其目的是让这批键盘只能和配对的基站相互通信，不会受到其他答题组的干扰，没有和指定基站进行对码的键盘也不能随意添加使用。
提示：未进行配对的键盘不能参与答题，也不能读取或修改该键盘的参数。
键盘配对
准备一个答题器键盘，然后点击桌面的快捷图标“课堂答题考试系统配置工具”，点击“键盘设置”，点击“开始配对”，开始操作键盘配对。键盘点“OK”键，通过数字键盘选择“3”，按“OK”键确认，键盘自动搜索基站，完成配对，完成配对后键盘上显示当前频道及配对成功，配置工具栏显示当前配对成功的键盘信息。所有键盘配对完成后请停止配对。
设置键盘编号
当您需要修改键盘编号时，请在键盘设置界面，切换到“编号设置”，输入要设置的编号，点击“开始设置，按键盘上的“OK”直到成功写入编号“配置工具”自动跳转到下一个编号，接着继续按下一个键盘上的“OK”键，这样可以依次设置批量键盘。
提示：请确保写入键盘编号的唯一性，若有重号键盘将影响答题反馈情况的正常使用。

## Slide 6
键盘测试
PART 05
电量扫描
电量扫描用于查看键盘电量显示
版本扫描
版本扫描可用于查看键盘硬件版本号和软件版本号

## Slide 7
基站备份
PART 06
基站备份
基站备份是指将基站信息及已经配对的子健信息备份到另一个基站，一般情况下无需使用。

## Slide 8
全国统一服务热线：400-827-0866